Pravidla pro ukončení statické části Projektu 1C (124P01C)

- Po celý semestr se ptát na veškeré nejasnosti, i na sebemenší triviality, rád poradím

- Vypracování všech dále popsaných úloh

- Pravidelné konzultace v průběhu semestru (min. 1x za 14 dní)

- Finalizace konstrukčních schémat nejpozději do 20.3.2024

- Finalizace předběžného statického výpočtu nejpozději do 3.4.2024

- Odevzdání celé statické části do konce výuky v letním semestru, tj. nejpozději do 16.5.2024

- Shora uvedené podmínky platí pro všechny studenty bez výjimky, a to při kontaktní i distanční výuce. Nesplnění kterékoliv z nich je důvodem pro neudělení zápočtu.

Obsah statické části Projektu 1C (124P01C)

- Statická schémata konstrukčních variant

  - Pro zadaný objekt vymyslet 2 – 3 varianty konstrukčního systému (mohou se lišit nejen statickým působením, ale i materiálovým řešením).

  - Při úvahách nezapomenout na

  - Ztužení objektu z hlediska vodorovných účinků zatížení (stěny, jádra, rámová či příhradová ztužidla)

  - Návaznost svislých nosných konstrukcí (přenos síly do základů)

  - Využívat danou dispozici, nepřidávat zbytečně nové nosné prvky

  - Schémata zpracovat pro všechna zásadně odlišná podlaží (tj. je-li více podlaží téměř shodných, stačí zpracovat pro jedno z nich)

  - Každé schéma bude obsahovat

  - Vyznačení polohy nosných svislých konstrukcí a nenosných obvodových stěn

  - Vyznačení polohy trámů/průvlaků

  - Naznačení pnutí stropních desek

  - Okótování osových vzdáleností svislých nosných konstrukcí a celkových rozměrů budovy; schémata bez kót NEKONZULTUJI ani předběžně

  - V případě potřeby se vhodným způsobem naznačí obrys nosné konstrukce vyššího/nižšího podlaží nebo obrys budovy

  - Každá varianta bude obsahovat

  - Slovní popis konstrukčního a materiálového řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí

  - Stručné (cca 3 věty) zhodnocení výhod a nevýhod dané varianty

  - Legendu použitých typů čar, rozpisku

  - Měřítko volit rozumně tak, aby byl výkres čitelný (ideálně každá varianta 1 list A3)

  - Příklad možné formy zpracování viz web

- Předběžný statický návrh

  - Je nutno stanovit rozměry všech částí nosné konstrukce. Samozřejmě není potřeba navrhovat zvlášť každý sloup či pole desky. Jako základ pro návrh se vyberou typicky namáhané konstrukce, rozměry se vhodně sjednotí, v případě extrémně namáhaných míst budou lokálně rozměry zvětšeny.

  - Stanovení tloušťky stropních desek a rozměrů trámů – empiricky, ohybová štíhlost, stupeň vyztužení (viz NNK, BK01).

  - Výpočet zatížení desek a svislých nosných konstrukcí – přehledně v tabulkách, charakteristické i návrhové hodnoty (viz NNK, BK01). Skladby podlah, střech apod. odhadnout, pokud ještě nejsou přesně specifikovány. Pro zatížení sněhem zvolit nějakou konkrétní oblast. Zatížení větrem nepočítat! Nezapomenout na zatížení příčkami, obvodovým pláštěm, technologiemi atd.

  - Odhad průřezu sloupů ze zjednodušeného předpokladu dostředného zatížení (viz NNK, BK01)

- Tloušťku železobetonových stěn odhadnout (běžně 200 – 300 mm, schodišťové ztužující stěny max. 400 mm, více jen v odůvodněných případech)

- U nosných zděných stěn ověřit tlakovou únosnost zdiva (viz BK02)

  - U bezprůvlakových desek předběžné ověření protlačení

  - U desek s trámy předběžné ověření trámů (výška tlačené oblasti x = cca (0,15 – 0,35)d,  únosnost tlačené diagonály)

- Výkresy tvaru, popř. skladby

  - Jeden plně zpracovaný výkres tvaru – typické podlaží

  - Obecná pravidla pro zakreslování – viz NNK, BK01

  - Výkres bude obsahovat zejména kóty rozměrů konstrukce, rozměry navržených prvků, sklopené řezy v obou směrech, potřebné popisky, legendy a rozpisku

  - Vyvarujte se častých chyb: Výkres tvaru nemá obsahovat směry pnutí desek. Ve výkresu tvaru monolitické konstrukce se neproškrtávají jednotlivá pole stropní desky. Výkres tvaru musí obsahovat i výškové kóty otvorů. Dejte pozor na zakreslení schodiště – liší se dle typu (prefabrikované/monolitické).

  - Výkres tvaru bude pro konzultaci VŽDY vytištěn na papíře. Není nutno tisknout v měřítku, stačí vytisknout na A4/A3 tak, aby byl výkres čitelný.

- Podrobnější statické řešení vybraných prvků konstrukce – 1 prvek po dohodě, například:

- Protlačení sloupu u bezprůvlakových stropů

- Návrh schodiště

- Výztuž stropní desky

- Výztuž trámu

- Vyztužení suterénní stěny

- Výpočet interakčního diagramu sloupu apod.

- Pro vybraný prvek bude zpracován detailní statický výpočet a výkres výztuže

- Technická zpráva pro statickou část obsahující

- Obecné údaje o stavbě

- Informace o zatížení – zejména jak byly voleny hodnoty proměnných zatížení

- Popis materiálového, konstrukčního a statického řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, schodišť, ztužujících prvků

- Stručný popis technologie výstavby

- Podle potřeby další informace, které je nutno zvlášť zdůraznit