Obsah statické části Ateliéru 4 (129ATV4)

- Statická schémata konstrukčního systému – všechna odlišná podlaží se zobrazením svislých nosných konstrukcí, průvlaků, trámů a pnutí stropních desek. Schémata budou doplněna slovním popisem materiálového řešení a zhodnocením výhod a nevýhod navrženého řešení. Budou okótovány rozpony stropních konstrukcí (vzdálenosti podpor). Schémata bez kót NEBUDU KONZULTOVAT, neboť to nemá smysl.  Schémata mohou být zpracována na pauzácích, ovšem musejí být v měřítku a musejí být okótovaná.

Cílem je navrhnout realizovatelný nosný systém. Důležité je ověřit zejména návaznost svislých nosných konstrukcí a velikosti rozponů stropních konstrukcí.

- Předběžný návrh nosného systému objektu:

- Rozměry desek, trámů a průvlaků z empirických vztahů.

- U desek přihlédnout k podmínce ohybové štíhlosti a ověřit vyztužitelnost v místech s maximálními momenty.

- U lokálně podepřených desek předběžně ověřit protlačení.

- U trámů a průvlaků provést předběžné posouzení na ohyb, smyk, stupeň vyztužení a ohybovou štíhlost.

- Vodorovné konstrukce navrhovat na maximální rozpony (tj. ne každé pole zvlášť).

- Sloupy zjednodušeně navrhnout s uvažováním dostředného tlaku. Navrhovat nejvíce zatížený sloup (tj. ne každý sloup zvlášť).

- Tloušťku železobetonových stěn odhadnout (běžně 200 – 300 mm, schodišťové ztužující stěny max. 400 mm, více jen v odůvodněných případech)

- U zděných stěn ověřit tlakovou únosnost zdiva v nejvíce zatíženém místě.

- Navrhnout princip řešení schodiště (alespoň jednoho hlavního) – dimenze, schematický výkres tvaru, detail napojení na desku.

- Alespoň principiálně promyslet všechna kritická místa nosné konstrukce.

- Výkres tvaru nebo skladby typického podlaží.

Vše nutno kompletně odevzdat do Vánoc.

Petr Bílý

B731

Web: http://people.fsv.cvut.cz/www/bilypet1/129ATV4.htm