133YMVB – Modelování a vyztužování betonových prvků – Zadání domácích cvičení

# DCV1: Zpracování dat ze zkoušek (povinné)

Stanovte pevnostní třídu betonu, která odpovídá výsledkům ze zkoušek pevnosti betonu v tlaku na vzorcích tvaru krychle. Uvažujte, že variační koeficient je neznámý. Se stanovenou třídou betonu následně pracujte v dalších domácích cvičeních.

# DCV2: Analýza oblasti s náhlou změnou výšky průřezu (povinné)

Pro poruchovou oblast nosníku nebo desky, kde dochází ke skokové změně výšky průřezu:

- Zkonstruujte vhodný příhradový model a stanovte prutové síly.

- Navrhněte potřebnou výztuž táhel, ověřte únosnost vzpěr a uzlů.

- Nakreslete schéma zobrazující geometrii uzlových oblastí a šířky prutů příhradového modelu.

- Nakreslete schéma navržené výztuže.

Jednotně uvažujte ocel B500B a krytí výztuže 25 mm. Pevnostní třídu betonu převezměte z DCV1.

# DCV3: Analýza nosníku s otvorem (povinné)

Pro zadaný nosník s malým otvorem navrhněte výztuž oblasti kolem otvoru. Výstup bude obsahovat následující dílčí části:

- Návrh ohybové a smykové výztuže plného průřezu.

- Návrh vyztužení oblasti kolem otvoru – ověření únosnosti vzpěr, horního a dolního pasu, návrh výztuže táhel.

- Skica vyztužení.

# DCV4: Vyztužování v programu Allplan (povinné)

Odevzdejte 3D pdf (společně s 2D schématem vyztužení), které jste vytvořili během hodin zaměřených na problematiku vyztužování ŽB konstrukcí pomocí programu Allplan (vybrat jeden prvek z úloh DCV2, DCV3 případně DCV6).

# DCV5: Nelineární analýza ohýbaného nosníku (nepovinné)

Pro prostý nosník zatížený dvěma silami F při uvažování středních hodnot materiálových parametrů stanovte:

- Schéma řešené konstrukce (tzn. překreslete zadání s Vašimi hodnotami).

- Mezní zatížení FRm ručním odhadem.

- Mezní zatížení FRm pomocí programu ATENA Engineering 2D; porovnejte s ručním odhadem.

- Průběh závislosti působící síly a svislého průhybu uprostřed nosníku.

Jednotně uvažujte ocel B500B, krytí výztuže 15 mm, třmínky Ø10 à 150 mm po celé délce nosníku, výztuž horního povrchu 2x Ø8. Pevnostní třídu betonu převezměte z DCV1.

# DCV6: Analýza stěnového nosníku (nepovinné)

Navrhněte a posuďte výztuž stěnového nosníku, jehož schéma je uvedeno na obrázku níže. Pro stanovení potřebné výztuže a posouzení napětí v betonu použijte metodu příhradové analogie. Finální ověření návrhu na MSÚ a MSP proveďte pomocí programu ATENA Engineering 2D nebo Idea Statica. Jednotně uvažujte tloušťku stěny 300 mm, beton pevnostní třídy C30/37, ocel B500B, krytí výztuže 20 mm.

Co není zadáno, vhodně zvolte