# Příloha 1		Vzorový projekt – kontrolní hodnoty

náčrt  	  reálná situace

Je vhodné, když v náčrtu uvedeme také detaily či slovní popis zaměřených bodů.

Jako podklad pro náčrty můžeme použít přímo fotografie.

pozn.: vzhledem k velikosti objektu (cca 4,3 m na výšku) byla měřená délka AB krátká, proto jsme změřili ještě další délku CD. Je doporučováno, aby alespoň jedna měřená délka pokryla minimálně 2/3 nejdelšího rozměru objektu (zde tedy 2/3 ze 4,2 m tj. minimálně 2,8 m).

# Příloha 2		Vzorový projekt – náčrt situace při fotografování

pozn.: z náčrtu je patrné, že v tomto konkrétním případě bylo pořízeno více snímků, než je nebytně nutné. Smínky 1 a 2 tvoří stereodvojici.

# Příloha 3		Vzorový projekt – pořízené snímky

| 1 – přední část I. | 2 - přední část II. | 3 – diagonální |
| --- | --- | --- |
| 4 – bok pravý | 5 - diagonální | 7 – zadní část |
| 9 – diagonální | 10 - bok levý | 11 – diagonální |

pozn.: jde o výběr snímků