# Fotogrammetrické metody

## Konfigurace snímků

Jednosnímková metoda

Průseková metoda

Stereofotogrammetrická metoda

### Jednosnímková metoda

- rovinné části objektů

- minimálně 1 snímek

- oměření

4 body v rovině objektu

- rovinné výstupy – fotoplány (a+b), plány (c)

a)						( b)					c)

### Průseková metoda

- rovinné i prostorové objekty

- minimálně 2 snímky

- oměření  - viz 3x3 pravidla

- rovinné i prostorové výstupy – plány, modely

### Stereofogrammetrická metoda

- prostorové objekty

- minimálně 2 snímky

- oměření  - prostorové souřadnice 4 bodů

- rovinné i prostorové výstupy – plány, modely