## Slide 1: KVALITA DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ V KONTEXTU POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA GEOMATIKY
Jiří Roub
Jindřich Hodač

## Slide 2: Obsah
Úvod + motivace
Přístrojové vybavení
Snímkování
Konstrukční vady přístroje
Optické vady objektivů
Mechanické vady objektivů
Vlivy při snímkování
Vlivy při zpracování
Metodický návod
Závěr

## Slide 3: Úvod
Motivace
studentské projekty
bakalářské + diplomové práce
památkáři - fotodokumentace

## Slide 4: Úvod
Cíle
Jiří Roub – diplomová práce (obhájena 2013.01)
Sestavení jevů ovlivňujících jakost digitálních snímků
Testování kvality digitálních snímků v rámci pozemní fotogrammetrie
Analyzování jevů, vlivů ovlivňujících jakost snímků
Vyhotovení metodického návodu

## Slide 5: Přístrojové vybavení
Digitální zrcadlovky
Profesionální
Základní
Canon EOS 1100D
Canon EOS 5D MARK II

## Slide 6: Přístrojové vybavení
Digitální zrcadlovky
 | Canon EOS 1100D | Canon 5D MARK II
Druh snímače | CMOS | CMOS
Velikost snímače | APS-C | full-frame
Efektivní pixely | 12,2 [Mpx] | 21,1 [Mpx]
Pixely celkem | 12,6 [Mpx] | 22,0 [Mpx]
Závěrka | 1/4000 | 1/8000
Min ISO | 100 | 100
Max ISO | 6400 | 6400
Vestavěný blesk | ANO | NE
Hledáček | Zrcadlový | Hranolový
Pořizovací cena | 9 490 Kč | 47 990 Kč

## Slide 7: Přístrojové vybavení
Objektivy
Širokoúhlý objektiv
Canon Lens EF 16-35 mm
Základní objektiv
Teleobjektiv
Canon Lens EF 50 mm
TAMRON 18-200 mm

## Slide 8: Přístrojové vybavení
Objektivy
 | Canon 16-35 | Canon 50 | TAMRON 18-200
Typ | širokoúhlý | základní | teleobjektiv
Konstrukce | posuvné ohn. | pevné ohn. | posuvné ohn.
Max clona | 22 | 22 | 22
Počet lamel | 7 | 5 | 7
Světelnost | 2,8 | 1,8 | 3,5-6,3
Stabilizátor | NE | NE | NE
Ohni. vzd. | 16-35 mm | 50 mm | 18-200 mm
Ekv. ohn. vzd. | 26-56 mm | 80 mm | 28,8-320 mm
Pořizovací cena | 40 000 Kč | 3 000 Kč | 5 000 Kč

## Slide 9: Snímkování
Sestavení plánů pro snímkování
Kombinace kamer a objektivů
Mechanické a optické vlivy
Různé prostředí (exteriér / interiér)
Různé osvětlení scény
Snímkování proběhlo na fotogrammetricky zajímavých objektech
Základní informace

## Slide 10: Konstrukční vady přístroje
Senzor - velikost
APS-C
Full-frame
36,0 x 24,0 mm
22,2 x 14,7 mm

## Slide 11: Konstrukční vady přístroje
Senzor - citlivost (ISO)
Nejdůležitější vlastnost snímače
Projevuje se šumem a zrnitostí
Citlivost má vliv na clonu a expoziční čas
Stupně citlivosti |  |  | 
100 | 800 | 1600 | 6400

## Slide 12: Konstrukční vady přístroje
Senzor - citlivost (ISO)
test - exteriér
test - interiér

## Slide 13: Konstrukční vady přístroje
Senzor - citlivost (ISO)
U nízké hodnoty citlivosti nebyl výskyt jevů zaznamenán
V exteriéru byl znatelný efekt u vyšších hodnot ISO (1600+)
V interiéru byl znatelný efekt už při střední hodnotě ISO (800)
Při snímkování je nutné mít ISO co možná na nejmenší hodnotě

## Slide 14: Optické vady objektivů
Geometrické zkreslení obrazu
Projevuje se zakřivením obrazu
Výskyt byl zaznamenán u objektivů s posuvným ohniskem
GZO je rozeznatelné na krajích snímku

## Slide 15: Optické vady objektivů
Vinětace
Projevuje se nižším jasem na okrajích snímku
Každý objektiv více či méně vinětuje
Efekt vinětace se zesiluje při nižších clonových číslech
Nežádoucí jev ve fotogrammetrii

## Slide 16: Optické vady objektivů
Vinětace

## Slide 17: Optické vady objektivů
Vinětace
Hodnoceno dle subjektivního rozdělení
Canon 1100D bez vinětace (objektivy pro „full-frame“)
Canon 5D MARK II silná vinětace u obj. Tamron
Objektivy při střední cloně (F=8) jsou téměř bez vinětace

## Slide 18: Mechanické vady objektivů
Ostření
Automatické
Manuální
Výběr ostřících bodů, kam bude primárně zaostřeno

## Slide 19: Mechanické vady objektivů
Clona a hloubka ostrosti
Součást objektivu regulující množství procházejícího světla
Clonové číslo |  | 
MIN | F=8 | MAX
Hloubka ostrosti je oblast, kde se objekty jeví jako ostré
Při F=MIN je zřetelná neostrost v krajích snímků
Dle testů se jeví nejvhodnější použití clony F=8 nebo o něco vyšší

## Slide 20: Vlivy při snímkování
Portrét
Krajina
Noční režim
Expozice / expoziční režimy
Expoziční čas souvisí se clonou a citlivostí snímače
V případě špatně zvoleného času, dojde ke snížení kvality snímku
Správně provedená expozice je rozpoznatelná z histogramu
U kamer je možný výběr z několika expozičních režimů
Automatické
Poloautomatické
Manuální
X
Priorita clony
Priorita závěrky
Nastavujeme vše
X

## Slide 21: Vlivy při snímkování
Světlo
Různé druhy světla = různá barevná teplota

## Slide 22: Vlivy při snímkování
Světlo - vyvážení bílé
Je to vlastnost mající vliv na obrazovou kvalitu
Při snímkování použijeme šedou desku
Vyvážení bílé se provede při vyvolání snímku (RAW)
Halogenové světlo
Denní světlo (oblačno)
AWB
VB

## Slide 23: Vlivy při zpracování
Základní informace
Formát obrazu
JPEG
RAW
- vyvážení bílé
- úprava expozice
- stíny
- doostření
Postprocessing – v autorizovaném softwaru od výrobce
Úkony vyvolání snímku :
Komprimovaný
Ztráta informací
Nízký objem dat
Nekomprimovaný
Bez ztráty informací
Velký objem dat
X
Před úpravou
Po úpravě

## Slide 24: Vlivy při snímkování
Ostatní ..
poloha zdroje osvětlení
….

## Slide 25: Metodický návod
Základní informace
Vznikl na základě provedeného testování a vyhodnocení
Jeho dodržení by mělo snížit či eliminovat nežádoucí jevy
Je určen pro studenty i středně pokročilé uživatele
Obsahuje jak se zachovat před, při a po snímkování

## Slide 26: Závěr
Vybrání jevů, které mají významný vliv na jakost obrazu
Testování kvality digitálních snímků v rámci pozemní fotogrammetrie
Na základě výsledků testování sestaven METODICKÝ NÁVOD
Návod by měl posloužit jak studentům tak mírně pokročilým uživatelům k pořízení kvalitních snímků
Na téma lze navázat dalšími BP nebo DP
Mohlo by se např. jednat o postprocessing či podrobnější analýzu histogramu

## Slide 27: Děkuji Vám za pozornost …