# Zděná budova ve svahu

Geometrie:	a, b [m] – půdorysné rozměry konstrukce,

hp [m] – konstrukční výška podlaží,

w [m] – největší šířka okna.

Materiály: 	beton C25/30,

ocel třídy B 500 B,

zdivo, stropy a překlady zadaná materiálová varianta,

objemová  hmotnost zeminy z [kg/m3].

Zatížení:	ostatní stálé zatížení stropní desky (g-g0)patro,k [kN/m2] – podlaha, podhled, náhradní zatížení od příček,

ostatní stálé zatížení střechy (g-g0)stř,k [kN/m2] – střešní plášť,

proměnné zatížení běžného podlaží qpatro,k [kN/m2],

proměnné zatížení na střeše qstř,k [kN/m2] – sníh (sněhová oblast dle zadání),

zatížení větrem – větrná oblast a kategorie terénu dle zadání.

Vypracujte:

- Návrh vložkového stropu 1. NP.

- Návrh překladů nad nejširším oknem. Ve statickém výpočtu bude nakreslena skica řezu a pohledu na okenní nadpraží.

- Výkres skladby 1. NP. Veškeré rozměry (i zadané) vhodně upravte v souladu s rozměrovými moduly použitého zdiva. Řezy veďte tak, abyste zobrazili jak typický detail, tak detail okenního nadpraží.

- Návrh a posouzení únosnosti pilíře mezi garážovými vraty. Navrhněte i vazbu zdiva pilíře.

- Posouzení suterénní stěny na boční zatížení zemním tlakem v klidu.

- Posouzení výplňové stěny vedle garážových vrat na zatížení od tlaku a sání větru.

Co není zadáno, vhodně zvolte.

# Materiálové varianty

Betonové zdivo

- Podrobnosti vyhledejte na http://www.betonstavby.cz/cz/produkty/prehled-vyrobku.

- Stěny nadzemního podlaží a suterénu: Zdící prvky TNB300 P6 na maltu pro tenké spáry.

- Pilíře mezi garážovými vraty: Betonové cihly CV-B/L pevností třídy P15 nebo P20 na obyčejnou maltu MC 10 nebo MC 15 (zvolte).

- Výplňová stěna vedle garážových vrat: Zdící prvky TP120 na maltu pro tenké spáry.

- Překlady a stropy navrhněte ze sortimentu nabízeného výrobcem.

- Statické tabulky pro návrh stropů a překladů viz http://www.betonstavby.cz/cz/projektant-architekt/dokumenty/technicky-katalog (je nutná krátká registrace) => 4. Statika => 4.5 Tabulkové hodnoty.

Keramické zdivo

- Podrobnosti vyhledejte na http://www.heluz.cz/katalog/.

- Stěny nadzemního podlaží a suterénu: Zdící prvky HELUZ FAMILY 44 P10 broušené na maltu pro tenké spáry.

- Pilíře mezi garážovými vraty: Cihly HELUZ CV 14 P20 na obyčejnou maltu MC 10 nebo MC 15 (zvolte).

- Výplňová stěna vedle garážových vrat: Zdící prvky HELUZ 17,5 broušené na maltu pro tenké spáry.

- Překlady a stropy navrhněte ze sortimentu nabízeného výrobcem.

- Statické tabulky pro návrh stropů a překladů viz https://www.heluz.cz/cs/ke-stazeni => Technická příručka pro projektanty a stavitele => Tabulky únosností v částech věnovaných stropům/překladům. Je nutná krátká registrace.

Vápenopískové zdivo (VPC)

- Podrobnosti vyhledejte na http://kalksandstein.cz/index.php?page=katalog-vyrobku.

- Stěny nadzemního podlaží a suterénu: Zdící prvky 10DF/300 LD P15 přesné bloky na maltu pro tenké spáry.

- Pilíře mezi garážovými vraty: Cihly 2DF P pevnostní třídy P15 na obyčejnou maltu MC 10 nebo MC 15 (zvolte).

- Výplňová stěna vedle garážových vrat: Zdící prvky KS-Quadro E/150 přesné bloky na maltu pro tenké spáry.

- Překlady navrhněte ze sortimentu nabízeného výrobcem, viz http://kalksandstein.cz/index.php?page=ke-stazeni-seznam (je nutná krátká registrace) => Statika => Tabulka únosnosti překladů.

- Navrhněte stropy ze sortimentu firmy NORDSTROP na https://cznord.cz/vlozkovy-system-nord/.